## Slide 1: UDS & 接口说明
Jiangcan Xie

## Slide 2: UDS工具的设计背景
底层硬件采用的是CAN盒链接，由供应方提供的API接口封装了一个YCanHandle工具，实现IOS中的网络层
  主要接口有Open、Close、SendData
针对UDS的协议标准，实现IOS中的传输层协议，主要任务有以下几条
  利用底层通讯工具收发CAN总线数据
  为应用层提供API接口
  根据协议解析数据、拆分数据、验证数据
  根据协议做超时检测和超时处理
  根据协议做异常检测和异常处理

## Slide 3: UDS传输层协议细节
单次数据传输最大长度为：4095 byte
单帧数据传输最大长度：
  Extended or mixed addressing：6
  Normal addressing：7
多帧数据传输
  FF包含5/6个数据位
  数据帧流最多包含6/7个数据位
  最后一帧包含实际有效位数

## Slide 4: UDS传输层协议细节
FlowControl mechainism：当数据为多帧数据源时，发送方需要得到接收方的数据流控制，指导发送方发送数据
  BlockSize：单条数据流控制指令约束的最大数据块数
  SeparationTime minimum：发送方发送两条数据之间的最小时间间隔
  Authorization：
    FC.CTS：继续发送
    FC.WAIT：等待发送，有次数限制的，不能无限制的WAIT
    FC.OVFLW：缓冲区溢出

## Slide 5: Transport Layer Protocol Data Units
数据类型
  SF：单帧
  FF：第一帧
  CF：连续帧
  FC：帧控制
数据格式
  N_PDU = N_AI + N_PCI + N_Data
N_PCI

## Slide 6: SingleFrame N_PCI parameter definition

## Slide 7: FirstFrame N_PCI parameter definition

## Slide 8: ConsecutiveFrame N_PCI parameter definition

## Slide 9: FlowControl N_PCI parameter definition

## Slide 10: Network layer timing